## Slide 1
Построение отказоустойчивой локальной сети
Network Engineer. Basic

## Slide 2: Меня хорошо видно & слышно?

## Slide 3: Защита проекта Тема: Построение отказоустойчивой локальной сети
Беляков Денис
Курс: Network Engineer. Basic

## Slide 4: План защиты
Цель и задачи проекта
Какие технологии использовались
Что получилось
Выводы
Вопросы и рекомендации

## Slide 5
Цель и задачи проекта
Проект направлен на создание иерархической сети, включающей меры по резервированию на каждом уровне.
- Иерархическая модель с резервированием
- Два провайдера
- Беспроводные сети
- VLAN и подсети
- Маршрутизация OSPF
- DHCP и статические IP
- SSH-доступ и PAT

## Slide 6: Какие технологии использовались
SSH
NAT, PAT
OSPF
WLAN
VLAN
DHCP
ACL
DNS

## Slide 7: Схема в Cisco packet tracer

## Slide 8: Маршрутизация
Пример настройки на L3-коммутаторе
- Статическая маршрутизация к DHCP
- OSPF для динамической маршрутизации
- Быстрая конвергенция
- Default route через 2 провайдера

## Slide 9: Настройка коммутаторов и VLAN
Пример настройки VLAN и портов
- Разделение по VLAN
- Назначение портов (access/trunk)
- Управление через SSH

## Slide 10: Межвлановая маршрутизация
- Реализована через L3-коммутаторы (SVI)
- IP и helper-address для DHCP
- Подсети не перекрываются

## Slide 11: Сетевая безопасность
Пример настройки на L2-коммутаторе бухгалтерии
- ACL для контроля доступа
- NAT/PAT для выхода в интернет
- Port Security с MAC-фильтрацией
- SSH-доступ и шифрование

## Slide 12: Проверка и тестирование
Проверка получения ip по DHCP

## Slide 13: Проверка избыточности и механизмов отказоустойчивости
Иерархическая структура сети с реализованной избыточностью на каждом уровне — включая резервные маршрутизаторы, коммутаторы уровня распределения (L3-коммутаторы), а также подключения к нескольким провайдерам — была протестирована для проверки работы механизмов отказоустойчивости и обеспечения высокой надёжности сети.

## Slide 14: Проверка Port Security

## Slide 15: Проверка подключения по SSH

## Slide 16: Результаты и оценка
Что получилось
Проект достиг всех целей:
- Иерархия
- Резервирование
- VLAN и маршрутизация
- Безопасность
- NAT и PAT
- Возможность масштабирования
- Надёжность
Что можно улучшить
Усиленные меры безопасности
Усовершенствованные протоколы маршрутизации
Внедрение IPv6
Расширение беспроводной сети

## Slide 17
Вопросы и рекомендации
если есть вопросы
если вопросов нет
+
–
Ответьте на вопросы одногруппников и преподавателей и получите обратную связь на свою работу

## Slide 18: Спасибо за внимание!